## Slide 1: СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
penoplex.ru | plastfoil.ru
Докладчик:
Попинако Евгений Олегович
Старший технический специалист
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»

## Slide 2: 13 38
Россия
Казахстан Узбекистан Таджикистан Белоруссия Азербайджан Украина
Литва
Латвия
Грузия
Чехия
Венгрия
Киргизия
Сербия
Словакия
Финляндия
Болгария
Монголия
Сингапур
Малайзия
Словения
Испания
Норвегия
Германия
США
Нидерланды
Северная Македония
Завод ПЕНОПЛЭКС
Завод PLASTFOIL
Склад готовой продукции
Территория поставок
ТЕРРИТОРИЯ
ПОСТАВОК
стран
ЗАВОДОВ В ЧЕТЫРЕХ СТРАНАХ
Заволжье
Таганрог
Кириши
Пермь
Новосибирск
Капшагай
Ангрен
Черемхово
Хабаровск
Чехов Новомосковск
Сосновоборск
Унгены
Эстония
Молдавия
Польша
Армения
Швеция
Румыния
Хорватия
ЮАР
Чили
Ирландия
Канада

## Slide 3: Ограждающие конструкции зданий и сооружений КРЫШИ (ПОКРЫТИЯ)

## Slide 4
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРА Б
Распространенное решения для теплоизоляции кровли с основанием из железобетона, применяется на кровлях жилых и административных зданий. Рекомендуемые марки: ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА®, ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ
Класс пожарной опасности: К0
Верхний битумно-полимерный слой Нижний битумно-полимерный слой Праймер Цементно-песчаная стяжка (сборная стяжка) Уклонообразующий слой — керамзитовый гравий Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС Пароизоляция Железобетонное основание

## Slide 5
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРА Б
Класс пожарной опасности: К0

## Slide 6
КРОВЛИ С ПЕНОПЛЭКС
ЖК Солнечный город. Резиденции

## Slide 7
КРОВЛИ С ПЕНОПЛЭКС
Название строительного объекта | Застройщик | Год постройки
ЖК Виктория Плаза | Setl Group | 2020-2021
ЖК Ривьер Нуар | Группа ЛСР | 2020-2021
ЖК Кварталл Че | Группа «Эталон» | 2021
ЖК Галактика | Группа «Эталон» | 2019-2021
ЖК Ландыши | Группа «Эталон» | 2018
ЖК Голден сити | Glorax Development | 2019-2021
ЖК Первый квартал | Glorax Development | 2020-2021
ЖК Grand House | Glorax Development | 2020
ЖК Мой Грод | ПОЛИС ГРУПП | 2015-2017
ЖК Краски Лета | ПОЛИС ГРУПП | 2017-2019
ЖК Верен Палас | Верен Групп | 2017
ЖК Георг Ландрин | Абсолют Строй Сервис | 2018-2019
ЖК One Trinity Place | Ant Yapi Цветение сливы | 2019
"Yes" на Социалистической" | Пионер | 2018
ЖК Энфилд | Арсенал-Недвижимость | 2018-2021
ЖК Ариосто | Арсенал-Недвижимость | 2020
ЖК Modum | Арсенал-Недвижимость | 2021
ЖК Альтер | AAG | 2021

## Slide 8
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРА
Распространенное решения для теплоизоляции кровли с основанием из железобетона, применяется на кровлях жилых и административных зданий. Рекомендуемые марки: ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА®, ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ
Класс пожарной опасности: К0
Гидроизоляционный слой — ПВХ мембрана PLASTFOIL Механический крепеж PROPLUG Разделительный слой — cтеклохолст PLASTFOIL CANVAS или геотекстиль TERRAISOL Уклонообразующий слой — ПЕНОПЛЭКС УКЛОН Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС Пароизоляционный слой — полиэтиленовая пленка Железобетонное основание

## Slide 9
УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ СЛОЙ
Плиты ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ УКЛОН представляют собой набор сегментов различной толщины с заданным уклоном 1.7 %(плиты A1 и А2), 3.4 %(плиты В1 и В2) и 8,3 %(плиты В3). и предназначена для создания уклона и контруклона на плоских кровлях. Данный уклон соответствует требованиям СП 17.13330. «Кровли» и обеспечивает беспрепятственный сток воды к водоприемным воронкам.
ПЕНОПЛЭКС УКЛОН B1-B2 ПЕНОПЛЭКС УКЛОН A1-A2 Доборная плита — ПЕНОПЛЭКС Пароизоляционый слой — полиэтиленовая пленка Несущее основание
Класс пожарной опасности: К0

## Slide 10
КРОВЛИ С ПЕНОПЛЭКС
Ижорские заводы г. Колпино

## Slide 11
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МАКСИ
Решения для теплоизоляции кровли с основанием из профилированного листа, применяется на кровлях производственных и общественных зданий, торговых комплексах. Рекомендуемые марки: ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА®, ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ
Класс пожарной опасности: К0
Гидроизоляционный слой — ПВХ мембрана PLASTFOIL Механический крепеж PROPLUG Разделительный слой — cтеклохолст PLASTFOIL CANVAS или геотекстиль TERRAISOL Уклонообразующий слой — ПЕНОПЛЭКС УКЛОН Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС Минеральная вата ≥40 кПа Пароизоляционный слой — полиэтиленовая пленка Несущий профилированный настил

## Slide 12
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МАКСИ ALL
Решение для теплоизоляции кровли с основанием из профилированного листа, применяется на кровлях производственных и общественных зданий, торговых комплексах. Рекомендуемые марки: ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА®, ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ
Класс пожарной опасности: К0
Гидроизоляционный слой — ПВХ мембрана PLASTFOIL Механический крепеж PROPLUG Разделительный слой — cтеклохолст PLASTFOIL CANVAS или геотекстиль TERRAISOL Уклонообразующий слой — ПЕНОПЛЭКС УКЛОН Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС Пароизоляционный слой — полиэтиленовая пленка Противопожарный слой из негорючих листовых материалов Несущий профилированный настил

## Slide 13
КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МАКСИ
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «ОЗОН»
Plastfoil CLASSIc -1,2 мм - 90 000м²
2022г.
ОБЪЕКТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕН. ОБЛАСТИ:
ЗАВОД ХУНДАЙ, БОЛЕЕ 20000 М2
ОКТАВИАН СК КУЗЬМОЛОВО 10000М2
ПТИЦЕФАБРИКА СЕВЕРНАЯ. 14000 М2
СКЛАДЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ЕВРОАВТО 10000 М2
СТАДИОН ЗЕНИТ АРЕНА

## Slide 14
Межгосударственный ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные.
Метод определения пожарной опасности. К0…К3
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний
на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»
R, E, I

## Slide 15
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ГОСТ 30403-2012 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ».
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.
1 — огневая камера;
2 — тепловая камера;
3 — перегородка, разделяющая огневую и тепловую камеры;
4 — ограждение теп­ловой камеры;
5 — образец;
6 — уплотнение;
7 — проем между обогреваемой поверхностью образца и торцом перегородки 3;
8 — граница тепловой камеры и контрольной зоны образца;
9 — проем для выходов газа;
10 — прокладка;
11—27 — термопа­ры для измерения температуры конструкции и газовой среды в огневой и тепловой камерах

## Slide 16
ИСПЫТАНИЯ В ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ

## Slide 17
ИСПЫТАНИЯ В ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
Деревянный штабель;
Горелки;
Держатель деревянного штабеля
Костер на кровле,
Уклон
Ветровое воздействие (2 м/с или 4 м/с),
Оценка повреждений (по длине).
ГОСТ Р 56026
(ENV 1187, аналог EN 13501-5)
Подтвержден КПО (непожароопасный).

## Slide 18
СЕРТИФИКАТЫ И ПРОТОКОЛЫ

## Slide 19
КРОВЛИ С ПЕНОПЛЭКС
ПОЖАРНОЕ ДЕПО. Г. КУДРОВО
ТОРГОВО-БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС. Г. ЛОМОНОСОВ,
МИХАЙЛОВСКАЯ УЛИЦА, Д 40/7, ЛИТ. А
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС. Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. АКАДЕМИКА БАЙКОВА

## Slide 20
Согласно п 5.3 СП 17.13330. «Кровли» «В инверсионной кровле в качестве теплоизоляции должны применяться только плиты с низким водопоглощением (не более 0,7 % по объему за 28 сут), например, экструдированный пенополистирол.» Рекомендуемые марки: ПЕНОПЛЭКС® ГЕО/ГЕО С, ПЕНОПЛЭКС ® 45
Класс пожарной опасности: К0, Предел огнестойкости: RE 150
Растительный слой Почвенный слой — субстрат Фильтрующий слой — геотекстиль TERRAISOL Дренажно-накопительный слой Теплоизоляционный слой — ПЕНОПЛЭКС Противокорневой слой Гидроизоляционный слой — ПВХ мембрана PLASTFOIL GEO Разделительный слой – cтеклохолст PLASTFOIL CANVAS или геотекстиль TERRAISOL Уклонообразующий слой — ПЕНОПЛЭКС УКЛОН Железобетонное основание
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ ИНВЕРС GREEN

## Slide 21: Ограждающие конструкции зданий и сооружений ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

## Slide 22
ШТУКАТУРНАЯ СИСТЕМА ПЕНОПЛЭКС ФАСАД
Жилой комплекс «Знак», г. Киров

## Slide 23
ШТУКАТУРНАЯ СИСТЕМА ПЕНОПЛЭКС ФАСАД
Класс пожарной опасности: К0
Основание Клеевой состав – клей-пена penoplex fastfix Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС СТЕНА Тарельчатый фасадный дюбель Базовый слой минерально-клеевого состава Фасадная армирующая щелочестойкая сетка Второй слой минерально-клеевого состава Декоративная штукатурка
Штукатурная система позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения фасада дома. Производители декоративной штукатурки предлагают широкий выбор фактур и цветов, от изысканной поверхности под мрамор, до имитации шагреневой кожи. Разработаны альбомы технических решений и руководства по монтажу. Рекомендуемые марки: ПЕНОПЛЭКС ФАСАД, ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА

## Slide 24
ИСПЫТАНИЯ В ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
СФТК с антивандальным слоем из плитки/камня
СФТК с тонким штукатурным слоем
Класс пожарной опасности: КО (непожароопасный)
Область применения: Жилые и общественные здания высотой до 75 м

## Slide 25
ИСПЫТАНИЯ В ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
- СФТК с тонким штукатурным слоем
- СФТК с антивандальной фасадной плиткой (искусственным камнем)

## Slide 26
МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ

## Slide 27
МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ
Класс пожарной опасности: К0
Основание Клеевой состав — клей-пена penoplex fastfix Гибкие связи с фиксатором Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол пеноплэкс комфорт Внешний облицовочный слой
Классическая система теплоизоляции стен с защитным слоем из кирпича. Соответствует строгим пожарно-техническим требованиям, характернымдля зданий 1-й степени огнестойкости. Рекомендуемые марки: ПЕНОПЛЭКС ФАСАД, ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА

## Slide 28
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ
Класс пожарной опасности: К0
Сопрягаемая секция сооружения А Сопрягаемая секция сооружения Б ПЕНОПЛЭКС Механический крепеж
Преимущества ПЕНОПЛЭКС® Обеспечение требуемого уровня энергоэффективности объекта; Высокий уровень биостойкости; Подтвержденная сейсмостойкость; Влагостойкость; Долговечность.

## Slide 29
СТО 274.465.001–2021 СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ РАПЭКС
КОНСТРУКЦИИ: ПОЛЫ КРОВЛИ (ПОКРЫТИЯ) СТЕНЫ
Характеристики по огнестойкости и пожарной опасности конструкций с «ПЕНОПЛЭКС» (на основании заключений и отчетов ФГБУ ВНИИПО МЧС России). К0 и REI

## Slide 30
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Академии ГПС МЧС России

## Slide 31
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПЕНОПЛЭКС
ПЕНОПЛЭКС®
ОСНОВА
ПЕНОПЛЭКС
ГЕО® (ГЕО С)
Для нагруженных конструкций
ПЕНОПЛЭКС
ФАСАД®
Шероховатая поверхность,
штукатурные фасады
ПЕНОПЛЭКС
КРОВЛЯ®
Применение в нагружаемых конструкциях допускается на основании предварительно выполненных расчетов
Прочность на сжатие
30 (25) тонн/м2
Прочность
на сжатие
Г3, прочность 25 тонн/м2
Прочность на сжатие
от 12 тонн/м2

## Slide 32
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПЕНОПЛЭКС
ПЕНОПЛЭКС
45® (45С С)
Для высоконагруженных конструкций
ПЕНОПЛЭКС
УКЛОН®
Для создания уклона и контруклона на плоских кровлях
Прочность на сжатие
60 (50) тонн/м2
ПЕНОПЛЭКС
ГЕО® (ГЕО С)
Для нагруженных конструкций
Прочность на сжатие
30 (25) тонн/м2

## Slide 33
ПОЛИМЕРНАЯ МЕБРАНА PLASTFOIL
CLASSIC
Предназначена для гидроизоляции плоских кровель с механическим способом крепления.
ECO
Предназначена для гидроизоляции плоских кровель с механическим способом крепления.
POLAR
Предназначена для гидроизоляции плоских кровель идеальна для монтажа в зимний период при отрицательных температурах.
FL
Предназначена для гидроизоляции плоских кровель с повышенными требованиями пожарной безопасности.
GEO
Предназначена для устройства гидроизоляции подземных сооружений, тоннелей и инверсионных кровель.
ART
Для устройства сопряжений с различными кровельными конструкциями (воронки, трубы, аэраторы и т.д.).
LAY
Благодаря текстурированной поверхности, идеальное решение для устройства пешеходных дорожек.

## Slide 34
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТНЫЕ И ДРЕНАЖНО-ЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ
PLASTGUARD 400
PLASTGUARD 500
PLASTGUARD GEO
PLASTGUARD — рулонные материалы из ПВП с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов.
ГЕОТЕКСТИЛЬ TERRAISOL
СТЕКЛОТКАНЬ FIRE
PROTECT PVC
ПВХ ДОРОЖКИ
PLASTFOIL STEPWAY
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PROPLUG
КЛЕЙ-ПЕНА И НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ FASTFIX

## Slide 35: Спасибо за внимание!
191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 31
+7 (812) 329-54-35
penoplex.ru | plastfoil.ru
Старший технический специалист отдела продаж
Северо-Западный федеральный округ.
Контакты для связи:
Попинако Евгений Олегович
Телефон (мобильный): +7 (931) 250-44-14
E-mail: e.popinako@penoplex.ru